## Slide 1
RunningMachine
Qt/C++ 러닝머신 운동 기록 시뮬레이터
실시간 운동 계산, 사용자별 기록 저장, 날짜 범위 기록 조회를 Qt 클라이언트와 Flask API, MySQL, Cloudflare Quick Tunnel로 연결했습니다.
Qt/C++
QTimer
MySQL
Flask API
Cloudflare Tunnel
Project Overview Deck

## Slide 2
02
개요
프로그램이 무엇을 하는지 먼저 정리했습니다
무엇을 만들었나
러닝머신 운동 중 시간, 속도, 거리, 칼로리를 실시간으로 계산하고 화면에 표시하는 Qt 데스크톱 앱입니다.
왜 확장했나
운동 종료 후 결과가 사라지지 않도록 사용자별 운동 기록을 저장하고 다시 조회하는 기능을 추가했습니다.
어떻게 연결했나
Qt 앱이 Flask API로 JSON 요청을 보내고, Flask 서버가 MySQL에 저장·조회 작업을 수행합니다.
•
처음에는 클라이언트 내부 계산과 화면 표시를 구현했습니다.
•
기록 저장이 필요해지면서 MySQL 테이블을 설계했습니다.
•
DB 직접 연결 대신 Flask API 서버를 두고, 외부 접속에는 Cloudflare Quick Tunnel을 사용했습니다.
RunningMachine
2 / 15

## Slide 3
03
사용 기술 한눈에
각 기술이 맡은 역할을 먼저 정리했습니다
Qt/C++
화면 구성, 버튼 이벤트, 실시간 상태 표시
QTimer
운동 시간, 거리, 칼로리 주기적 갱신
MySQL
회원 정보와 운동 기록 저장
Flask
Qt 요청을 받아 DB 작업 처리
Cloudflare
로컬 Flask 서버를 외부 HTTPS 주소와 연결
windeployqt
Qt 실행 파일 배포에 필요한 의존성 수집
RunningMachine
3 / 15

## Slide 4
04
전체 구조
계산은 클라이언트에서, 저장과 조회는 서버와 DB에서 처리합니다
사용자
로그인
운동 시작
기록 조회
Qt 앱
화면 전환
실시간 계산
서버 요청
Tunnel
외부 HTTPS
주소 연결
Flask API
회원 확인
회원 생성
기록 저장
기록 조회
MySQL
전체 구조를 먼저 잡고 나면 각 기술의 역할과 연결 이유가 더 명확해집니다.
RunningMachine
4 / 15

## Slide 5
05
Qt/C++ 클라이언트
사용자가 직접 조작하는 화면과 실시간 계산을 담당합니다
화면 구성
QStackedWidget으로 로그인, 메인, 러닝, 결과, 기록 조회 화면을 전환했습니다.
실시간 갱신
QTimer가 200ms마다 계산 함수를 호출해 시간, 거리, 칼로리를 갱신합니다.
서버 요청
db_Connector가 Flask API로 JSON 요청을 보내 저장과 조회 기능을 연결합니다.
void MainWindow::UpdateScreen()
{
for(auto Cal : Calculators)
Cal->Calculate(UpdateCycle);
ui->TimeText->setText(...);
ui->DistanceText->setText(...);
ui->CalorieText->setText(...);
}
계산 로직은 시간, 속도, 거리, 칼로리 클래스로 나누어 관리했습니다.
RunningMachine
5 / 15

## Slide 6
06
MySQL 데이터베이스
사용자 정보와 운동 기록을 분리해 저장합니다
Member
member_id VARCHAR(10) PK
password VARCHAR(10)
ID/PW 형식 검증 기준 포함
RunningRecord
record_id
member_id
run_time
avg_speed
distance
calorie
record_date
한 명의 사용자에게 여러 운동 기록이 연결됩니다.
RunningMachine
6 / 15

## Slide 7
07
Flask API 서버
Qt 클라이언트와 MySQL 사이에서 요청을 처리합니다
왜 서버를 두었나
클라이언트가 DB에 직접 접근하지 않도록 하고, DB 접속 정보와 저장 규칙을 서버에서 관리하기 위해 사용했습니다.
어떤 일을 하나
회원 확인, 비밀번호 확인, 회원 생성, 운동 기록 저장, 기간별 조회 API를 제공합니다.
get_connection()
mysql.connector.connect(DB_CONFIG)
SET time_zone = '+09:00'
/record/inquiry
start_date 00:00:00
end_date 23:59:59
run_time -> HH:MM:SS
/member/exists
POST
/member/check_password
POST
/member/create
POST
/record/save
POST
/record/inquiry
POST
RunningMachine
7 / 15

## Slide 8
08
Cloudflare Quick Tunnel
로컬 Flask 서버를 외부 HTTPS 주소로 연결합니다
무엇인가
로컬에서 실행 중인 서버를 trycloudflare.com 임시 주소와 연결해주는 터널 기능입니다.
왜 사용했나
Flask 서버를 따로 배포하지 않고도 다른 컴퓨터의 Qt 앱이 같은 API 서버에 접근하는 흐름을 확인하기 위해 사용했습니다.
어떻게 작동하나
외부 HTTPS 요청이 Cloudflare 주소로 들어오면 cloudflared가 localhost:8000으로 전달합니다.
외부 Qt 앱
trycloudflare.com
cloudflared
Flask :8000
cloudflared tunnel --url http://localhost:8000 --protocol http2
RunningMachine
8 / 15

## Slide 9
09
Cloudflare 적용 화면
발급된 주소를 Qt 클라이언트 BaseUrl에 반영했습니다
터널 실행
localhost:8000으로 실행 중인 Flask 서버를 trycloudflare.com 주소와 연결했습니다.
Qt 설정
발급된 주소를 BaseUrl에 넣고 API 경로를 붙여 요청하도록 구성했습니다.
Quick Tunnel 주소는 임시 주소라서 다시 실행하면 BaseUrl도 새 주소로 바꿔야 합니다.
RunningMachine
9 / 15

## Slide 10
10
Qt와 서버 연결
db_Connector가 BaseUrl 기준으로 JSON 요청을 보냅니다
QNetworkRequest request(
QUrl(BaseUrl + "/member/exists"));
request.setHeader(
QNetworkRequest::ContentTypeHeader,
"application/json");
QJsonObject json;
json["member_id"] = MemberID;
manager.post(request,
QJsonDocument(json).toJson());
요청
회원 ID, 비밀번호, 운동 결과, 날짜 범위를 JSON으로 구성합니다.
응답
success, exists, match, records 값을 읽어 다음 동작을 결정합니다.
표시
조회 결과는 records 배열을 순회해 QTableWidget에 표시합니다.
RunningMachine
10 / 15

## Slide 11
11
저장과 조회 흐름
운동 결과가 서버를 거쳐 DB에 저장되고 다시 화면으로 돌아옵니다
1
운동 종료
총 시간, 평균 속도, 거리, 칼로리 계산
2
기록 저장 요청
/record/save JSON POST
3
MySQL 저장
RunningRecord INSERT
4
기록 조회
/record/inquiry 결과 표시
저장 요청 예시
{
"member_id": "abc123",
"run_time": 120.0,
"avg_speed": 8.5,
"distance": 0.283,
"calorie": 15.2
}
RunningMachine
11 / 15

## Slide 12
12
실행 순서
전체 기능을 확인할 때 준비해야 하는 순서입니다
1
MySQL 실행
RunRecordDB와 테이블 준비
2
Flask 서버 실행
python app.py
3
Cloudflare 터널 실행
cloudflared tunnel --url http://localhost:8000 --protocol http2
4
BaseUrl 갱신
발급된 trycloudflare.com 주소 반영
5
Qt 클라이언트 실행
로그인, 운동, 저장, 조회 확인
RunningMachine
12 / 15

## Slide 13
13
확인한 기능
기능별로 연결된 흐름을 확인했습니다
회원 확인
존재하는 ID와 없는 ID 구분
비밀번호 확인
기존 회원 비밀번호 일치 여부 확인
운동 실행
시간·거리·칼로리 실시간 갱신
기록 저장
/record/save 후 DB 저장
기록 조회
날짜 범위 조회와 테이블 표시
터널 연결
trycloudflare.com 주소로 API 접근
RunningMachine
13 / 15

## Slide 14
14
현재 한계와 수정 방향
현재 구조에서 이어서 정리할 부분입니다
현재 상태
수정 방향
Quick Tunnel 주소
고정 도메인 또는 정식 서버 배포로 변경
BaseUrl 관리
코드에서 분리해 설정 파일 또는 환경 변수로 관리
DB 접속 정보
config.example.py와 .env 구조로 정리
네트워크 요청
비동기 Signal/Slot 구조로 개선
테스트
계산 모듈 단위 테스트와 API mock 테스트 추가
RunningMachine
14 / 15

## Slide 15
정리
RunningMachine은 Qt/C++ 데스크톱 앱에서 출발해 서버와 DB를 연결한 운동 기록 프로그램입니다.
✓
Qt 클라이언트는 화면, 입력, 실시간 운동 계산을 담당합니다.
✓
MySQL은 회원 정보와 운동 기록을 저장합니다.
✓
Flask API 서버는 Qt와 DB 사이에서 요청을 처리합니다.
✓
Cloudflare Quick Tunnel은 로컬 서버를 외부 HTTPS 주소와 연결합니다.
✓
db_Connector는 BaseUrl 기준으로 API를 호출하고 응답을 화면에 반영합니다.
15 / 15